| COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULGHEŞ | TABELUL CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE CU ROL DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR | PERIOADA DE PLAN 2014 - 2017 |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE (cursul de apă) | CARACTERISTICI TEHNICE denumire, material caracteristici tehnice(L, l, H, b), asigurări de dimensionare şi verificare, Q şi H înregistrate | GRAD DE ASIGURARE ( % ) | DATA ULTIMEI VERIFICĂRI | PUNCTE CRITICE (eroziuni de mal, infiltraţii, grifoane, lucrări de traversare, zone lipsite de perdele de protecţie, zone sub cota proiectată) | DEŢINĂTOR | ANUL PUNERII IN FUNCŢ. |
|  |  |  | NORMAT |  |  |  |  |
|  |  |  | REAL |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Consolidare mal stâng pr. Pintic la Pintic | Gabioane L = 0,2 km, h = 2m; b = 1 m | 5% / 5% | 2006 | - | Primăria Tulgheş | 2003 |
| 2 | Consolidare mal drept pr. Putna la Tulgheş (Buium) | Gabioane L = 0,19 km h=2m, b=1,5 m | 5% / 5% | 2006 | - | Consiliul local | 2005 |
| 3 | Consolidare mal drept pr. Putna la Recea | Gabioane L = 0,2 km, h=3m, b=2m | 5% / 5% | 2006 | - | Consiliul local | 2005 |
| 4 | Consolidare mal drept r. Bistricioara la Tulgheş (Valea Frumoasă) | Gabioane L = 0,2 km h=2m, b=1,5m | 5% / 5% | 2006 | - | Consiliul local | 2005 |
| 5 | Cons. mal drep şi stâng r. Bistricioara la Tulgheş (Poiana Veche) | Gabioane L = 0,4 km h=4m, b=2m | 5% / 5% | 2006 | - | Consiliul local | 2005 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| VERIFICAT, ÎNTOCMIT, PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PRIMAR ŞEF SERVICIU VOLUNTAR S.U. UNGUREANU TOADER………………………….. BARTIS ZSOLT….……………………. (semnătura, ştampila) (semnătura) |